## Slide 1: Star-tracker
dla satelitów typu CubeSat
Szymon Michalski
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

## Slide 2: Spis treści
Cel pracy
Motywacja
CubeSat
Komputer pokładowy
Star-tracker
  Rozpoznanie gwiazd
  Identyfikacja gwiazd
  Generacja katalogu gwiazd
  K-vector
  Szacowanie orientacji
Stan prac

## Slide 3: Cel pracy
Stworzenie programu star-tracker dla satelitów typu CubeSat dla komputera pokładowego (On-Board Computer - OBC) stworzonego przez mgr. inż. Michała Gąskę w ramach pracy magisterskiej.

## Slide 4: Motywacja
Lepsza integracja elektroniki i niższe koszty umieszczania mikrosatelitów na orbicie doprowadziły do rozwoju przemysłu kosmicznego. Nowy standard satelitów potrzebuje taniego i stosunkowo dobrego narzędzia do określenia orientacji względem Ziemi. Niniejsza praca jest dopełnieniem wspomnianej pracy mgr. inż. Michała Gąski w celu stworzenia komputera pokładowego ze star-trackerem dla satelitów typu CubeSat.

## Slide 5: CubeSat
Standard stworzony na California Polytechnic State University oraz Stanford University w 1999 roku.
Od publikacji standardu CubeSat do roku 2012 wystrzelono ponad 100, a do dziś już około 500 CubeSatów.
Standard:
  Rozmiar: 1U = 10×10×11,35 cm
  Waga: do 1,33 kg/1U

## Slide 6: CubeSat
Polskie CubeSat'y
  PW-SAT 1 i 2
  Lem, Heweliusz
  Światowid

## Slide 7: Komputer pokładowy (OBC)
OBC może pracować w kilku trybach:
  Komputer pokładowy
  Star-tracker
  Komputer pokładowy i star-tracker
Podsystemy komputera pokładowego
  Główna jednostka obliczeniowa
  Układ nadzorujący
  System zasilania
  Star-tracker
Urządzenie posiada:
  dwurdzeniowy procesor
  układ FPGA
  kamera

## Slide 8: Komputer pokładowy – star-tracker

## Slide 9: Star-tracker
Dokładność różnych sensorów
Sensor | Accuracy
Magnetometers | 1.0°(5000km alt) 5.0°(200 km alt)
Earth sensors | 0.05°(GEO) 0.1°(LEO)
Sun sensors | 0.01°
Star sensors | 2 arc-sec ~ 0.0005°
Gyroscopes | 0.001 deg/hr
Directional antennas | 0.01°to 0.5°

## Slide 10: Star-tracker

## Slide 11: Star-tracker
Sposób działania:

## Slide 12: Star-tracker
Kolejne części programu star-tracker:
  0a. Przed startem tworzony jest katalog gwiazd na podstawie zbiorów z obserwatoriów na Ziemi, a następnie ładowany do pamięci star-trackera
  0b. Satelita jest wyniesiony na orbitę po czym uruchamia się i wchodzi w tryb Lost in Space
  1. Satelita robi zdjęcie
  2. Przetwarza zdjęcie i rozpoznaje gwiazdy i wybiera najjaśniejsze
  3. Satelita porównuje gwiazdy ze zdjęcia z gwiazdami w katalogu
  4. Jeśli zidentyfikowano gwiazdę/gwiazdy -> 5., inaczej -> 1.
  5. Satelita szacuje orientację względem ziemi poprzez porównanie przesunięcia pomiędzy gwiazdami z katalogu i gwiazdami ze zdjęcia
  6. Satelita przechodzi w tryb śledzenia:
  Satelita porównuje każde kolejne zdjęcie z poprzednim i szacuje orientację poprzez obliczenie przesunięcia pomiędzy nimi.

## Slide 13: Rozpoznanie gwiazd (centroidy)
Satelita

## Slide 14: Identyfikowanie gwiazd
opis kilku metod:
  Angle Matching
  Spherical Triangle Matching

## Slide 15: Identyfikowanie gwiazd
  Planar Triangle Matching
  Pyramid

## Slide 17: Generacja katalogu gwiazd
Konwersja koordynatów
Obliczenie ‚trójkątów’ dla każdej trójki gwiazd, których odległość od siebie jest w sensownych granicach.

## Slide 18: K-vector

## Slide 19: Szacowanie orientacji

## Slide 20: Stan prac
  Pracę podzieliłem na dwie części:
    Rozpoznanie tematu i prototyp w języku Python
    Przepisanie programu na OBC (C/C++ i VHDL)
  Część pierwsza jest na ukończeniu - planowane ukończenie do końca lutego, część druga zostanie ukończona do końca przyszłego semestru

## Slide 21: Dziękuję za uwagę!